附件：货物需求清单及技术要求

# 货物需求清单及技术要求

# 第一包：姚河、响肠、莲云等地新建、改造交通治安高清卡口视频监控点系统

### 卡口建设依据

本项目主要依据现行的法律、法规、国家标准、行业标准、相关研究成果等资料进行建设，具体如下：

《中华人民共和国招标投标法》；

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GT/T1202-2014）；

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T 832-2009) ；

《公路车辆智能检测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）；

《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GA/T 961-2011）；

《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；

《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001) ；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）；

《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T 1047-2013) ；

《机动车区间测速技术规范》（GT/T959-2011）。

### 姚河、店前、包家新建交通治安高清卡口视频监控点系统技术要求

### 1、高清卡口系统要求

★要求高清卡口系统必须取得公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告，检测依据为GA/T 497-2009《公路车辆智能检测记录系统通用技术条件》。

★要求高清卡口系统必须取得公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告，检测依据依次为GA/T 832-2009《道路交通违法行为图像取证技术规范》。

2、高清卡口前端系统建设要求

要求采用600万像素高清一体化嵌入式摄像机作为高清视频卡口抓拍设备，要求1台600万摄像机覆盖2条机动车道。

高清一体化嵌入式摄像机应具备图像采集、图像处理、号牌识别、车型识别、车标识别、视频检测、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用卡口控制主机分析模式。能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获通行车辆，能清晰辨识车辆特征、司乘人员面部特征。

车辆检测采用线圈检测方式，要求同时具备视频检测功能。

补光系统应具有自动逆光补偿和强光抑制功能。要求补光效果能达到看清车牌号码、司乘人员面部特征的要求。要求每车道配置1只补光灯。

3、高清卡口系统功能要求

- 车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能，并且具有自动选择有效图片（有汽车牌照）、删除垃圾图片的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（白天、正常天气条件下）。

- 车辆速度检测功能

系统在进行抓拍的同时测定车辆的行驶速度。当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

系统具备分车型分别设置标志限速和执法限速值的功能。检测出来的速度值应通过省级计量科学研究院认证合格，并颁发有检定证书，同时承担初次检定的费用。

- 超速抓拍功能

系统能够准确捕获机动车超速行驶违法行为，每辆超速车辆采集2幅不同时间或者不同位置的特征图片，记录超速违法行为的完整过程，所记录的图片能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。

每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、限速值、行驶速度值和超速比例等信息。

取证数据满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）的相关要求。

- 高清照片抓拍功能

★系统抓拍的600万高清照片分辨率不低于2752×2720（含OSD叠加），图片格式为JPEG/24bit。照片上应叠加时间、地点、方向、车牌号码、车牌颜色、车身颜色等信息。每张300万高清照片大小≤400KB，每张600万高清照片大小≤600KB。

高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

- 高清照片防篡改功能

抓拍的高清照片应叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能。利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

- 号牌自动识别功能

高清抓拍摄像机应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等，所能识别的字符至少应包括：

阿拉伯数字：“0-9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台。

军用车牌字符：军用车牌字符识别。

农用车牌：农用车牌识别。★应提供高清农用车牌识别软件著作权证书。

号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境。

武警车牌字符：武警车牌字符识别。

在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥95%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

- 车型自动识别功能

高清卡口系统应具备车型识别功能，能通过视频分析技术识别车辆类型，至少应能识别大货车、大客车、面包车、小货车、轿车等五种车型。

系统全天候车型识别准确率≥90%。

★应提供公安部检测机构出具的以证明系统确实具备识别五种及以上车型的单项检测报告，并达到指标要求。

- 车身颜色识别功能

高清卡口系统应具备车身颜色识别功能，包括区分车身颜色深浅、十种常见车身颜色识别（白、灰(银)、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫）。

白天车身颜色深浅色识别率≥90%，十种颜色识别率≥80%；晚上车身颜色深浅色识别率≥90%，十种颜色识别率≥80%。

★应提供公安部检测机构出具的以证明系统确实具备识别十种及以上颜色功能的单项检测报告，并达到指标要求。

- 车标识别功能

高清卡口系统应具备车标自动识别功能，能够识别不少于85种常见车标。要求系统在天气晴朗无雾、车标无遮挡、污损条件下，白天实现不低于90%、夜间实现不低于70%的车标识别率。

★应提供公安部检测机构出具的单项检测报告，并在检测报告中体现上述参数并满足要求。

- 不系安全带检测功能

高清卡口系统应具备不系安全带检测功能。通过卡口正面抓拍图片图片能自动识别前排驾乘人员是否按规定佩戴了安全带，对于不系安全带者系统应能够自动识别、判断并报警。要求未系安全带车辆检测概率不低于70%，误检率不高于2%。

★应能够提供公安部检测机构出具的单项检测报告，并在检测报告中体现上述参数并满足要求。

- 校时功能

高清抓拍摄像机、卡口前端控制主机均应支持NTP校时功能。24小时内计时误差不超过1秒，能与中心时间服务器进行时间自动同步，同步周期在1小时至24小时区间范围可调，同时应支持手动强制时间同步。

- 网管功能

前端系统应支持Web方式远程访问进行维护，具有心跳保活、故障诊断和故障、来电自动恢复能力。前端系统能向中心系统上报摄像机、车辆检测器、卡口前端控制主机、电源、硬盘等各类设备的工作状态和故障信息。

- 录像存储功能

前端录像数据应实时将上传至用户机房的存储中心，为了满足工作需要，后台存储的录像数据应不小于30天。

4、高清卡口系统性能要求

捕获率	≥99％；

识别牌照种类：车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，新军用车牌，武警车牌。

车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿。

牌照识别率	车辆号牌识别率：≥97%；号牌识别准确率：≥95%。

可识别的车身颜色类别	深色、浅色区分；

识别10种常见车身颜色：白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑。

车身颜色识别准确率：深浅色分类准确率：≥90%；

10种常见颜色车辆的识别准确率：≥80%。

测速误差：当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

车型判别：5种(大货车、大客车、小货车、轿车、面包车)。

具备看清前牌司乘人员面部特征的功能。

图像分辨率：2752×2208pixel；

通行车辆抓拍图片数目：1张。

超速等违法车辆抓拍图片数目：抓拍2张或以上前部图像。

图片格式及占用空间	JEPG，24bit 彩色。每张约600KB。

车辆信息存储容量：至少能够保存≥200万辆通行车辆信息 或 ≥100万辆的违法车辆信息记录。

5、高清卡口核心设备技术要求

★投标人所选主要高清一体化卡口抓拍单元、闪光灯、车辆检测器应为同一品牌以保障系统兼容性和稳定性的。

5.1、嵌入式一体化600万像素高清卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，▲护罩内置LED灯。

图像传感器：1英寸Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器；

▲最大图像尺寸≥2752×2208像素；

▲视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率1～25fps可调；

▲多码流输出：至少支持两路码流输出。

处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

快门：1/25秒至1/100，000秒；

镜头接口类型：C/CS接口；高清镜头焦距15-50mm内根据现场情况选择；

自动光圈：DC驱动；

▲视频压缩标准：H.264/MJPEG；

▲压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps；

图像格式：JPEG；图片质量可设；

存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；

支持协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片；

智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测；

补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等；

专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能；

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；

通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口；

触发输入：4路外部触发输入；

触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制；

支持闪光灯、LED频闪灯同步控制；

1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；

▲至少1个mini-USB接口，用于数据备份；

工作环境温度：-30℃～+70℃；

工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；

电源适配器、网络信号的防雷器应安装于护罩内，护罩防护等级IP66，应采用前突式防尘防水面板。

★高清卡口抓拍单元应通过公安部检测，提供公安部检测机构出具的检验报告，检测报告中需要体现上述加“▲”项技术要求。

5.2、 闪光灯

闪光能量：≥100J；

回电时间≤70ms；

峰值闪光持续时间≥1/30ms；

工作寿命≥300万次；

平均功耗≤100瓦；

电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；

功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；

▲工作环境温度：-30℃～+60℃；

工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；

▲防护等级：IP66。

★闪光灯应通过公安部检测，提供公安部检测机构出具的检验报告，检测报告中需要体现上述加“▲”项技术要求。

5.3、 车辆检测器

支持检测线圈通道数：8个；

自动调谐电感范围：20μH～1000μH，Q值≥5；

▲车辆捕获率：≥99%；

灵敏度(-△L/L)：0.02%～0.96%，有8级可调(0～7)；

线圈工作频率：28～120KHz，有4级可设(最高、高、低、最低)；

存在时间：有6级可设(无效、30秒、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟)；

▲支持车辆行驶方向检测功能；

最大响应时间 ：46±1.4ms ；

▲支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式；

线圈故障恢复时间：≤100ms；

线圈故障检测周期：30秒；

输出端口：光耦开关量输出，正向耐压70V，最大承受电流30mA；

供电电源：DC9-12V；

功耗： ≤3W；

工作环境温度：-30℃到+70℃；

6、对于招标设备技术要求中标有“★”号的关键性技术参数，投标人必须完全满足或优于招标要求，并在投标文件中提供权威、有效的文件予以证明，否则在项目评审中有可能被认为是虚假响应而被拒绝。

7、系统数据上传

满足GA/T 1049-2013《公安交通集成指挥平台通信协议》，开放系统接口，并负责接入现有岳西交警智能交通综合管控平台、安庆交警交通指挥系统平台、安庆市公安局警视网和全国机动车缉查布控系统，数据应低于8秒上传，同时承担由此产生的系统接入软硬件费用。

8、货物需求清单

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍单元 | 高清卡口抓拍摄像机（含镜头、护罩） | 嵌入式一体化600万像素高清卡口抓拍单元，具体要求详见系统技术要求 | 台 | 6 |
| 2 | 补光单元 | 闪光灯 | 闪光能量：≥100J；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；▲工作环境温度：-30℃～+60℃；工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；▲防护等级：IP66。★闪光灯应通过公安部检测，提供公安部检测机构出具的检验报告，检测报告中需要体现上述加“▲”项技术要求。 | 台 | 6 |
|  |  | 补光灯 | 监控补光灯 | 台 | 6 |
| 4 | 系统附件 | 线圈检测器 | 工作电压：10—25V；指 示 器：LED指示线圈处于检测状态或故障状态；电感量检测范围：60—500uH；工作频率：四级可调；I/O反应时间：2.5毫秒；线圈防护：变压器隔离,纳二极管,浪涌保护器 ；485信号输出；工作温度：-40℃~+85℃；线圈尺寸：线圈1.5米X2米，线圈间距：1~5米 | 台 | 6 |
| 5 | 工程施工主体 | 线圈 | FVN1.5 | 个 | 12 |
| 6 |  | 路口千兆工业交换机 | 千兆工业交换机 | 台 | 3 |
| 7 |  | 空气开关 | 电流断路器，220V | 个 | 3 |
| 8 |  | 电源防雷器 | 机箱内防雷 | 个 | 6 |
| 9 |  | 落地机柜 | 定制 | 个 | 3 |
| 10 |  | 杆件 | 包含基础、杆件、接地柱 | 根 | 6 |
| 11 |  | 光缆、线材 | 电源线Rvv2x2.5 | 米 | 2000 |
|  |  |  | 4芯光缆 | 米 | 1500 |
|  |  |  | 48芯光缆 | 米 | 2000 |
|  |  |  | PE管Φ75(含开挖及埋管施工) | 米 | 2000 |
|  |  |  | 设备供电电缆YJV3x6 | 米 | 2000 |
|  |  |  | 六类屏蔽网线 | 米 | 2000 |
|  |  | 其他辅材 | 软管、软管接头、水晶头、光纤收发器等 | 批 | 3 |
| 12 |  | 工程施工(含顶管费用) | 包含其他所有一切费用 | 批 | 3 |
| 13 | 后台设备 | 服务器 | 2U机架式双路服务器； 处理器:1颗Intel5-2407(2.20GHz/4c)/6.4GT/10ML3处理器；内存：4G内存，最高支持DDR3-1600内存,内存插槽≥18；硬盘：1块500G SATA,至少提供8个硬盘槽位；RAID：高性能SAS RAID0,1；网络：2*1000M网卡，支持IOAT2高级网络加速功能和VMDq虚拟化加速功能；电源：单电源 其他：导轨；服务承诺:厂家工程师三年免费上门质保服务。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 2 |

### 三、响肠、来榜交通治安卡口，天堂叶畈、白帽固定测速点增加录像设备及后台存储设备项目系统技术要求

1、高清录像功能

系统具备全景高质量录像功能，国际标准编码压缩格式，采用H.264编码，录像质量1080P，帧率：5fps-9fps，码流：2Mbps~6Mbps，系统也可以提供不低于768×576@25fps的高清晰视频流，码率不低于768K，可以对所监控车道的实时情况进行全天24小时录像、系统可以实时监控路段的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、交通事故等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录要求能清晰的反映事件过程和事件细节。系统24小时视频能够看清所有过往车辆的车辆号牌，车身颜色，非机动车驾驶员及行人容貌。

2、录像存储功能

前端录像数据应实时将上传至用户机房的存储中心，为了满足工作需要，后台存储的录像数据应不小于30天。满足GA/T 1049-2013《公安交通集成指挥平台通信协议》，开放系统接口，并负责接入现有岳西交警智能交通综合管控平台、安庆交警交通指挥系统平台、安庆市公安局警视网，同时承担由此产生的系统接入软硬件费用。

3、货物需求清单

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍单元 | 高清卡口抓拍摄像机（含镜头、护罩） | 详见系统技术要求 | 台 | 8 |
| 2 | 补光单元 | 补光灯 | 监控补光灯 | 台 | 8 |
| 3 | 后台设备 | 服务器 | 2U机架式双路服务器； 处理器:1颗Intel5-2407(2.20GHz/4c)/6.4GT/10ML3处理器；内存：4G内存，最高支持DDR3-1600内存,内存插槽≥18；硬盘：1块500G SATA,至少提供8个硬盘槽位； RAID：高性能SAS RAID0,1；网络：2*1000M网卡，支持IOAT2高级网络加速功能和VMDq虚拟化加速功能；电源：单电源 其他：导轨；服务承诺:厂家工程师三年免费上门质保服务。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |
| 5 | 工程辅材 | 光纤收发器 | 完成工程必须材料，由投标人自行考虑，此部分工程量及价格不予调整 | 对 | 1 |
| 6 |  | 光纤 |  | 米 | 300 |
| 7 |  | 线材及调试费 | 完成工程必须材料，由投标人自行考虑，此部分工程量及价格不予调整 | 项 | 4 |

### 四、莲云交通治安卡口增加录像后台存储设备项目系统技术要求

1、录像存储功能

前端录像数据应实时将上传至用户机房的存储中心，为了满足工作需要，后台存储录像数据应不小于30天。满足GA/T 1049-2013《公安交通集成指挥平台通信协议》，开放系统接口，并负责接入现有岳西交警智能交通综合管控平台、安庆交警交通指挥系统平台、安庆市公安局警视网，同时承担由此产生的系统接入软硬件费用。

2、货物需求清单

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台设备 | 服务器 | 2U机架式双路服务器； 处理器:1颗Intel5-2407(2.20GHz/4c)/6.4GT/10ML3处理器；内存：4G内存，最高支持DDR3-1600内存,内存插槽≥18；硬盘：1块500G SATA,至少提供8个硬盘槽位； RAID：高性能SAS RAID0,1；网络：2*1000M网卡，支持IOAT2高级网络加速功能和VMDq虚拟化加速功能；电源：单电源 其他：导轨；服务承诺:厂家工程师三年免费上门质保服务。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |

第二包：信号灯协调控制、电子警察、违停抓拍、高清视频监控、智能交通综合管控平台系统

一、协调式联网信号机 （含机柜）

信号控制机技术特点需具备：一是先进性，系统采用多核芯片，模块化、嵌入式系统设计，支持分布式组网，形成中心级、区域级和路口级三级结构，实现对控制区域内信号机实时线控、区域优化控制和中央控制。系统的控制原理、技术路线符合现代信号控制理论的发展方向，尤其是在线仿真、自适应控制、混合车道BRT控制、GIS警卫路线等控制功能，二是安全性，系统采用高可靠性设计、故障自诊断和故障发生自动响应降级技术，在硬件设计上充分考虑雷击、暴雨、台风等恶劣气候条件下对路口设备的稳定可靠运行的需求，做到多种防护手段来确保硬件设备的安全性；三是可扩展性，产品可扩展RS232/485，TCP/IP，PPP等多种协议，用分布式总线驱动多路板卡，以便满足在相当长一段时间内城市发展规模对产品容量的扩展需求，此外也带多种通讯接口，网络传输具有自适应协调控制功能，可接地感线圈、视频、雷达、ZIGBEE等多种传感器，实现多数据融合；四是开放性，系统采用国际流行的NTCIP协议架构，符合室外型协调控制式道路交通信号控制机标准GB25280-2010《道路交通信号控制机》的各项要求。主要创新点，一是通过获取路口、路段交通信息采集的交通流数据，可实现在线仿真和系统优化，每套控制方案在下载到路口前进行仿真预演，大大降低方案的执行风险；二是具备故障检测报警及自动回报功能，系统信号灯的高可靠性控制和容错技术。

①、产品功能

a)信号机的通信协议为开放式协议标准，符合NTCIP标准或《 GB/T 20999-2007 交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》标准。硬件接口采用RJ-45；

b)在中心通过联网可对路口信号机进行信号相位的设置，以满足各种复杂信号的干预控制。具备灭灯、全红等特殊控制；

c)相位类型可根据控制方式进行转换；

d)具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警；

e)上传的信号机信息应至少包含；信号机特征参数、 检测器状态、信号机控制模式状态、运行状态、信号灯灯色状态、故障日志、

f)接收下传的信息须包含：信号机特征参数、校时命令、状态查询命令、工作模式和运行方案；

g)支持笔记本电脑在现场或控制中心实现参数设置；

h)具有交通数据采集功能，信号机本地储存1个月以上的交通数据；

②、性能参数

交通信号控制机符合GB25280-2010《道路交通信号控制机》各项标准。

a)微处理器等级：32位；

b)电源输入：AC220V±20%,50±2Hz；

c)输出：具备16个独立信号组输出（48路独立灯组输出），AC22V/5A；

d)每路的最大驱动功率为：440W；整机功耗≤40W；

e)绝缘电阻：≥1OMΩ

f)耐压：AC1500V，50Hz；

g)工作环境温度：－40℃～+65℃

h)环境相对湿度：45%～95％；

i)可靠性：MTBF≧20000小时；

j)存储容量≧64MB；

k)至少具备2个RS232接口，1个以太网接口，1个USB接口；

L）至少支持4路行人按钮；

M）至少可连接32个车辆检测器；

N）线路板进行防潮、防腐、防盐雾处理，适应在室外环境下长期稳定运行；

O）室外信号机箱采用工业级标准化设计，具备防盗报警功能。机箱需留有足够的空间用以置放路口通讯设备，留有6路6A空气开关输出（路口其它设备用电输出）。

p)具备对机箱开、关门进行记录并报警；

q)抗冲击、震动，可经受路面环境的震动、冲击。可经受各种交通工具经常运作情况产生的冲击及震动而不影响机器性能：

r)信号机机柜美观整洁，通风散热性能好，便于维护，机内电路板采用插板式安装，方便故障排除。

s)信号机应用能够设置8种以上控制方案。

★所投交通信号控制机通过权威部门检测：

所提供的室外型协调控制式道路交通信号控制机必须符合国家标准《GB25280-2010道路交通信号控制机》，并提供有效期内产品检测报告（原件备查）；

二、电子警察系统建设需求

1、主要功能要求

- 采用500万和300万一体机电警智能交通网络摄像机作为图像采集设备， 500万覆盖1~3个车道，300万覆盖1~2个车道；同一台摄像机具备完成车辆视频检测、违章判断、图片抓拍、车牌识别、高清视频流输出的功能。

2) 系统应采用视频检测作为车辆捕获手段，且应具备视频红灯检测功能。

3) 卡口功能：系统具有对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录。

4) 闯红灯抓拍：系统具备抓拍3张百万像素的闯红灯过程高清照片合成1张三画面高清照片作为违章处罚的依据。

5) 多种违法行为抓拍：包括闯红灯抓拍抓拍以外，还应具备违法逆行，违法压线，不按导向行驶、占用非机动车道等多种违法行为的抓拍。

6) 应采用工业高寿命LED频闪灯作为智能补光设备；

7) 系统应具备车牌识别功能，即：前端识别；

8) 闯红灯捕获率应不小于90%；记录有效率不小于80%。

9）必须与县交警大队指挥中心智能交通综合管控平台进行无缝对接，由此产生的费由中标单位负责。

2、总体设计要求

- 闯红灯违法抓拍功能

系统具备实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线，第二个位置的图片能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线，第三个位置能反映机动车与第二个位置)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

- 卡口监测记录功能

系统具备能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片）。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

- 多种违法行为抓拍功能

系统路口电警设备可检测的范围条件允许的情况内，应具有功能如下：

- 对不按导向车道行驶的机动车进行记录

- 违法逆行行为抓拍记录

- 违法压线行为抓拍记录

- 机动车占用非机车道抓拍功能

- 车辆牌照自动识别功能

1）系统可根据车辆图片，完成车辆特征的判断，结合触发机制，系统应可提供速度、经过时间、地点、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车牌号码等基本信息。

2）牌照自动识别系统须具备能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌，所能识别的字符包括：

A）“0—9”十个阿拉伯数字；

B）“A—Z”二十六个英文字母；

C）省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使、临、台) ；

D）军用车牌汉字(“军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成”) ；

E）号牌分类用汉字(“警、学、领、试、挂、境、港、澳、拖、农”) ；

F）武警车牌字(“WJ、0—9 、消、边、水、警、电、林、通”)

- 智能补光功能

系统具备前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。电警补光采用频闪灯，在达到最佳补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，且不会对驾驶人造成直接强光刺激。

- 前端备份存储功能

系统采集的图片在设备前端做备份存储，具备滚动保存数据的能力，存储空间与其他数据存储相平行，不互相冲突。中心可远程对采集的图片信息进行查询、下载。

- 数据断点续传功能

系统具有断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

- 图像防篡改功能

遵循GB16796-2009要求，前端电警设备要求对采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 高清录像功能

系统应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于30日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

- 时间校准功能

系统应该按照《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与校时服务器时钟同步一次。

- 网络远程维护功能

系统可以实时查看前端设备的运行状态。能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

- 高清视频电警系统准入要求

12.1技术证明材料要求

为确保高清视频监控系统、高清电警系统的供应商有长期服务能力，供应商必须具备ISO9001质量管理体系认证证书，以保障供应商在产品、系统的制造环节符合国家相关标准。

12.2与核心设备相关的检测报告要求★

要求高清视频电警系统必须取得公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的以下三份检测报告：

12.2.1、检测依据为GA/T 995-2012《道路交通违法行为视频取证设备技术规范》的检测报告；

12.2.2、检测依据为GA/T 832-2009《道路交通违法行为图像取证技术规范》的检测报告；

12.2.3、检测依据为GA/T496-2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》的检测报告；

★500万像素和300万像素电子警察系统应分别提供上述三份同一生产制造商的检测报告复印件，加盖公章（抓拍单元所含摄像机型号必须保持一致）。

12.3与系统相关的知识产权证明要求★

12.3.1、要求提供国家版权局出具的“闯红灯自动记录系统软件”计算机软件著作权登记证书复印件。

12.3.2、要求提供国家版权局出具的“视频检测器管理软件”计算机软件著作权登记证书复印件。

12.3.3、要求提供国家版权局出具的“数字多帧车牌识别软件”计算机软件著作权登记证书复印件。

12.3.4、要求提供国家版权局出具的“摄像机成像控制软件”计算机软件著作权登记证书复印件。

12.3.5、要求提供国家版权局出具的“视频电警视频触发软件”计算机软件著作权登记证书复印件。

3、主要产品技术要求

（1）500万智能交通网络摄像机

- 智能交通网络摄像机包含：高清抓拍摄像机、全天候护罩、高清定焦镜头

- 传感器类型:1" Progressive Scan CCD

- 最小照度:0.1Lux@(F1.2,AGC ON)

- 快门:1/25 秒至 1/100,000 秒

- 镜头接口类型:C/CS 接口

- 视频压缩标准:H.264

- 压缩输出码率:32 Kbps~16M bps

- 图像格式:JPEG

- 最小图像尺寸: ≥2448×2048

- 帧率:≥15fps(2448×2048)

- ★存储功能:支持 SD/SDHC,USB存储设备

- ★车牌识别功能：白天不少于90%，夜间不少于80%

- ★压线抓拍功能：白天不少于90%，夜间不少于80%，图片模式应符合《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

- ★逆行抓拍功能：白天不少于90%，夜间不少于80%，图片模式应符合《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

- ★不按导向车道行驶抓拍功能：白天不少于90%，夜间不少于80%，图片模式应符合《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

- ★占用非机动车道行驶抓拍功能：白天不少于90%，夜间不少于80%，图片模式应符合《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

- 支持协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持 FTP 上传

- 图片格式:采用 JPEG 编码，图片质量可设

- 智能识别:车牌识别、车型识别、车辆检测、违章检测

- 闪光灯控制:闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪

- 专用功能:支持信号灯同步、红绿灯信号状态输入、违章连续

- 通讯接口:1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485

- 触发输入:4 路外部触发输入

- 触发输出:3 路(光耦隔离 2500VAC),可作为闪光灯同步输出控

- 同步输入:SYNC 信号灯电源同步输入

- 工作温度和湿度:-25℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)

- 电源电压：DV12±10%；

- 功耗：10W；

- 内置SD卡，4G以上，最大支持64G。

★所投500万摄像机通过权威部门检测：

高清电子警察抓拍单元应通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测，并出具授权书原件及检验报告复印件，加盖公章。

（2）300万智能交通网络摄像机

1）嵌入式一体化300万像素高清电警抓拍单元包含1台300万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1个电源防雷器、1个网络信号防雷器。

2）图像传感器：1/1.8" Progressive Scan CCD

3）最大图像尺寸≥2048*1536像素，

4）帧率≥25fps；

5）高清镜头焦距12-50mm内根据现场情况选择；

6）支持双码流输出；

7）支持LED频闪灯同步控制；

8）可以接入红绿灯信号检测器设备；

9）1个工业级高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；

10）1个10M/100M自适应网络接口，1个RS-485半双工接口；

11）外部触发输入≥3路，光耦触发输出≥3路（支持同步控制补光灯）；

12）防护罩应采用防尘、防水滴面板，防护等级IP66；

13）电源防雷器、网络信号防雷器应安装于护罩内。

★所投300万摄像机通过权威部门检测：

高清电子警察抓拍单元应通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测，并出具授权书原件及检验报告复印件，加盖公章。

（3）红灯信号采集器技术指标

- 8路信号灯状态输入；

- 1个RS485输出接口。

- 1个RS232输出接口。

- 8个+5VDC输出接口。

- 交通灯信号的检测电压范围：140VAC～270VAC。

- 8路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。

- 8路交通灯状态指示。

- 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。

- 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。

- 工作电压：220VAC@50Hz/60Hz；100VAC～240VAC能够正常工作。

- 功耗：＜5W。

- 工作环境温度：-30℃～+65℃。

- 工作环境湿度：5%～95%@40℃，无凝结。

（4）LED车牌补光灯技术要求

- 光通量:≥1800lm

- 外壳材质:金属铝

- 响应时间:≤100μs

- 触发方式:开关量或电平，+5VDC

- 设备功能:支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作

- 发光角度:≥30°

- 覆盖范围:4m～16m处

- 有效补光距离:16m～19m

- 电压:100VAC～240VAC

- 频率:48Hz～52Hz

- 功耗:平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值90W

- 电源效率:≥85%  可连续启动

- 工作寿命:≥40000小时

- 工作环境温度:-20℃～+50℃

- 工作环境湿度:10%～90%@40℃，无凝结

- 防护等级:IP65

（5）LED环境补光灯技术要求

- 光通量≥1800lm

- 外壳材质	金属铝

- 响应时间	≤100μs

- 触发方式	电平，+5VDC

- 设备功能	支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作

- 发光角度	14°

- 覆盖范围	距离16m远处覆盖4m宽

- 电压	100VAC～240VAC

- 频率	48Hz～52Hz

- 功耗	平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值不超过90W

- 电源效率	≥85%  可连续启动

- 工作寿命	≥40000小时

- 工作环境温度	-20℃～+50℃

- 工作环境湿度	10%～90%@40℃，无凝结

- 防护等级	IP65

三、违停抓拍系统技术要求

- 系统结构要求

系统由前端违停取证球机和后端中心管理系统组成。前端球机独立完成违停检测、抓拍、车牌识别、数据上传到中心等工作，中心管理系统进行统一数据管理。

2、系统功能要求

1）违法停车自动取证功能

系统能对道路两旁禁停区域违停车辆进行检测和取证。一组取证信息包括不同时间段的三张全景图片、一张能够看清车牌的特写图片、以及一段违章过程录像，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

2 ）车牌自动识别功能

系统能够自动对违停车辆进行跟踪放大，自动识别车牌号码，减少人工识别输入车牌的工作，提高效率。

3）查询统计及交通违章处理功能

系统可以对违章数据按时间、地点等方式进行查询统计；同时可以违章数据进行审核、修改、自动上传、人工标记等处理功能，实现交通违章事件的处理。

4）自动校时功能

系统设计24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与校时服务器时钟同步一次。

5）网络远程维护功能

中心管理软件可以实时查看前端设备的运行状态，支持通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

3、核心设备技术要求

一体化违章取证球机（一体化200万像素红外30倍变焦）

1）设备组成要求：

一体化违章取证球机应为一体化产品，包括内置的解码器、自动彩转黑摄像机、云台、防护罩及连接配件。

2）功能要求：

- 球机能独立完成对道路两旁违章停车的车辆进行自动检测，抓拍、存储及传输等功能，并支持高清监控功能；

- 球机应内嵌违章自动取证软件，包括如下模块：

- 车辆检测模块，进行车辆检测和违章行为判断；

- 车辆定位模块，定位违章车辆位置；

- 智能跟踪模块，对违章车辆进行自动跟踪放大；

- 车牌识别模块，对违章车辆的车牌号码进行自动识别；

- 违章数据生成模块，负责生成和存储违法数据，并传到中心管理系统。

- 支持3D智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大；

- 支持3D数字降噪；

- 支持超低照度和夜间红外补光；

- 支持宽动态功能、透雾功能、强光抑制功能；

- 支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选。

- 技术参数要求：

- 图像传感器：靶面尺寸≥1/2.8" ，应采用逐行扫描CMOS；

- 水平中心分辨率：≥1100TVL；

- 抓拍图片分辨率：≥1920×1080，帧率：≥25fps；

4）编码格式及性能：通过IE可设编码格式为H.264、MPEG-4、MJPEG，其中H.264应可设为Baseline/Main/High profile，码率范围：32kbps~16Mbps；

- 感兴趣区域增强编码功能：支持，可配置不少于8块感兴趣区域；

- 视频延时要求：要求传输至客户端的延时≤150ms；

- 最低照度：彩色≤0.05Lux，黑白≤0.005Lux；

- 灰度等级：≥11级；

- 白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡；

- 信噪比：≥55dB；

- 电子快门：1/1~1/30000s，应支持通过浏览器设置；

- 背光补偿：支持；

- 支持宽动态、透雾、强光抑制；

- 区域遮盖（隐私遮蔽）：支持，≥24块多边形区域；支持多种颜色、马赛克可选；

- 光学变焦性能：≥30倍光学，参考范围：4.3-129mm；

- 变倍速度：≤3秒(光学，广角-望远)；

17）水平云台：范围360°连续旋转，水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设，水平预置点速度：≥240°/s；

18）垂直云台：范围-10°~90°，垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设，垂直预置点速度：≥200°/s；

- 云台定位准确度：≤±0.1°；

- 预置点个数	：≥256个，巡航扫描：≥10条；

- 模式路径扫描：≥6条，每条路径记录时间大于15分钟；

22）支持定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出；

- 红外夜视：设备支持红外夜间补光，要求看清≥260米处的人体轮廓；

- 红外控制：红外灯亮度、角度根据场景智能调整；

- 多码流：支持三码流输出；

- 并发预览性能：支持不少于20用户同时浏览图像；

- 报警输入输出：报警输入≥7路，报警输出	≥2路，支持报警联动；

28）故障报警：支持，包括移动侦测、视频遮挡、视频丢失、IP地址冲突、存储器满、非法访问、断网故障等，应能够通过浏览器报警；

29）移动侦测功能：支持设定区域内有目标移动时报警，并支持启动录像、发送邮件、上传FTP、上传中心或给出报警提示，支持设置不少于16个移动侦测区域；

30）智能分析：支持移动目标跟踪、手动选择目标跟踪，并支持目标入侵、人脸检测、越界入侵、声强突变检测，并支持自动报警；

31）支持图片合成功能；

32）交通数据统计功能：支持，包括统计车流量、车速、车头时距、车头间距、时间占有率、空间占有率、车道状态（畅通、缓慢、堵塞）；

- 支持车牌识别：识别准确率白天≥95%，夜间≥90%

34）★违章停车抓拍：支持自动抓拍，取证图片模式符合GA/T832-2009规范，白天有效检测距离不小于200米，捕获率≥95%，捕获有效率≥90%；

35）★支持压线、违章变道、逆行自动抓拍，取证图片模式符合GA/T832-2009规范；

36）支持道路拥堵检测功能；

37）SD卡接口：支持内置SD卡插槽，支持SD/SDHC卡（支持≥64G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失；

- 网络输出：≥1路，10/100M自适应；

- 模拟视频输出：BNC视频输出≥1路；

- 音频输入输出：各≥1路；

- RS485控制：≥1路，接口采用半双工模式；

- 电源及功耗：AC24V/DC12V，且支持AC24V±25%电源环境下工作；

43）防护等级：IP67(室外球)；

- 高清视频监控系统技术要求

1、系统功能:

a. 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080

b.支持智能运动跟踪功能
c.支持标准的API开发接口，支持SDK、ONVIF、CGI和PSIA协议接入
d.支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性
e.支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
f.支持3D数字降噪
g.支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好
h.支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
i.支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
j.支持防雷、防浪涌、防突波
k.室外球达到IP66防护等级

L．支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能

2、机芯功能:

- 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿

• 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

• 支持宽动态功能

• 支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选

3、云台功能:

a.水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°,无监视盲区

b.水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s

c.水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s

d.支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能

e.支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点

f.支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟

g.支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

h.支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

i.支持报警功能，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图

4、网络功能:

• 采用高性能平台，性能可靠稳定

• 支持以太网控制，同时支持模拟输出

• 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制

• 支持SDHC卡和标准的SD卡存储

• 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘

• 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制IP地址过滤

• 支持三码流技术

• 支持ROI感兴趣区域增强编码

• 支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准)

• 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP, TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE

• 支持1路音频输入和1路音频输出

5、产品技术参数

1）200万网络高清高速球机，最高分辨率可达1920x1080，并可在该分辨率下输出实时图像，水平分辨力大于等于1000TVL，亮度鉴别等级大于等于11级

2） 最小照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.005Lux @(F1.6，GC ON) 自动ICR彩转黑

3）信噪比大约50dB,并支持3D降噪功能, 数字宽动态120dB

4）焦距：4.7-94.0,mm，20倍光学变倍，16倍数字变倍,7路报警输入，2路报警输出，支持SD卡本地存储

5）水平范围360°连续旋转，水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s , 垂直范围-2-90° (自动翻转)，垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设,垂直预置点速度：200°/s

★6）压缩编码检查支持H.264High Profile/Main Profile/Baseline，并支持三码流(检验报告体现）

★7）支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置该功能的开启/关闭（需检测报告体现）

★8）支持智能跟踪功能，能实现对图像中单个目标物体轨迹跟踪。支持自动跟踪或手动跟踪（需检测报告体现）

9）工作温度和湿度-30 ℃-65℃，湿度小于90%

10）IP66防护等级，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波

五、智能交通综合管控平台

1、基本条件：

（1）★软件产品必须为自主知识产权产品，提供相关证明文件；

（2）★提供省级检测机构出具的《软件评测报告》和软件产品登记证书；

智能交通综合管控平台，是一个基于服务器、操作系统、依托于数据库、架构于网络的服务系统，是支撑起智能交通类监控系统产品的中央管理平台，一个能够实现设备接入与用户服务的综合软硬件体系。综合管控平台利用统一的数据库、软件及服务，接入分散的设备并建立用户、业务接口，以完成分散设备的统一管理并提供用户业务需要的服务。

智能交通综合管控平台需在指定的路段安装数据采集设备，通过各级接入服务器及其应用软件，最终实现诸如交通违法记录与处理、交通事件监测、通行车辆记录、智能研判、交通流量统计、PGIS地图、警车定位、交通诱导等交通业务的功能与应用。

软件平台包括数据库服务器、CMS管理平台、交通应用服务器、图片服务器、区间测速/套牌分析服务器、设备接入服务器、网络存储服务器、存储管理服务器、网管服务器、流媒体服务器、电视墙服务器、CS控制客户端、WEB配置客户端、WEB控制客户端以及路口前端进行数据采集、处理、发送的道口管理主机，可实现对通行路口车辆的牌照识别、测速及超速报警、闯红灯检测、布控车辆检测报警、查询统计、智能研判等功能。本系统能支持各厂家的卡口、电警、视频监控、联网信号机等设备的数据接入。

2、软件功能要求

- 实时视频监控

- 实时视频预览

系统可以对多种前端监控设备的视频资源进行实时预览。

- 预览控制

系统支持多种画面分割模式；支持云台控制，预置点设置和调用；支持声音打开/关闭；支持本地录像、抓图；支持即时回放；支持多屏功能。

- 轮巡功能

- 解码上墙

系统支持通过解码器解码上墙。

- 实时过车监控

- 实时过车图片预览

- 实时过车信息显示

系统应按时间先后顺序以列表的形式显示用户订阅路口的正常过车信息和违法过车信息。

- 过车详情查看

- 违章车辆报警

- 布控车辆报警

系统实时对经过路口的人工布控、肇事逃逸、被盗抢等布控车辆进行弹出界面报警，在该界面还支持过车录像、布控信息、违法记录、车辆信息查看等功能；

- 视频回放

- 录像管理

系统支持对监控点进行集中的录像配置管理；

- 常规回放

系统支持按照文件类型、日期、通道对录像文件进行检索，检索成功后进行远程回放。

- 过车图片回放

- 回放功能

系统能够对通过指定卡口的车辆严格按照时间顺序进行历史图片回放。

- 回放控制

- 综合查询

- 车辆查询

过车数据查询，包括按卡口查询和按行车轨迹查询等。

- 非机动车查询

系统提供非机动车过车信息进行查询。

- 违法车辆查询

系统提供对违法车辆信息进行查询，违法类型包括：闯红灯、超速、逆行等。

- 布控车辆查询

系统提供对用户布控的车辆进行查询。

- 异常牌照查询

系统提供用户手动校队后的异常牌照车辆信息进行查询。

- 区间超速查询

系统支持区间超速违法过车的查询。

- 红名单查询

系统提供对红名单车辆的过车信息进行查询。

- 过车信息导出

支持分页导出和全部导出，同时可以选择是否导出对应的过车图片。

- 过车信息关联录像回放

可以查看车辆经过时，全景相机对应的录像数据。

- 按行车轨迹查询

按照行车实际轨迹和时间查询满足此行车轨迹的所有车辆信息。

- 日志查询

可以按照日志类型、操作类型、时间段等条件对系统中记录的日志进行查询。

- 统计功能

- 车流统计

系统能够按监控点名称、车辆类型、卡口车道、时间段进行流量统计和车速统计，具体包括：流量、流率（每小时每车道车辆数）、平均速度、车型。

- 车流量比对

- 实时车流量统计

支持实时查看路口的车流量统计信息。

- 违法车辆统计

- 数据报表统计

- 行车轨迹统计

按照设定的行车轨迹统计符合条件的车辆总数。

- 特定时间段车流量

可选定多个时段(目前支持5个时段。)、统计某些指定路口的车流量总数。

- 车辆布控功能

- 布控/撤控功能

- 多种布控方式

系统支持单一车辆布控、单双号布控、单行线布控、限时禁行布控、反向布控、强力布控等多种布控方式。

- 批量布控功能

系统可以按照一定的格式从Excel文件中批量导入布控信息。

- 布控报警功能

支持布控弹出框报警（BS客户端任何界面），声音报警。

- 组织资源管理

- 组织机构管理

- 设备管理

拥有管理权限的用户可添加、修改、删除本组织及下属组织中的卡口、路口、视频摄等信息

- 资产管理

系统具有资产管理功能，可实现对资产信息的查询、维护、报废、统计等功能。

- 运维管理

- 自动巡检

系统能够定时自动巡检主要服务器和设备的工作状态。对下端设备、通讯线路可以检测运行状态，对设备属性进行控制、管理、编辑。每小时的设备自动巡检，保证设备稳定、高效地运行。

- 任务计划功能

- 系统管理

- 录像备份管理功能

系统可以制定计划对监控点录像进行备份。

- 日志管理功能

系统对操作日志、配置日志、设备故障日志、交班日志、违规日志等日志信息进行记录、查询和维护。

- 数据字典功能

系统支持布控原因、布控类型、违法行为、违法地点、高危时间段的数据字典定制和维护。

- 用户管理

- 角色管理

1.每一个角色包括角色名称、角色描述和该角色拥有的权限。

2.角色拥有的权限包括功能权限和路口权限。

- 用户管理

- 电子地图

平台能够集成GIS电子地图。

- 智能研判

- 套牌嫌疑分析

- 行车轨迹分析

- 关联性分析

- 频繁过车分析

- 区域碰撞分析

- 初次入城查询

- 车辆积分智能研判

- 动态抓拍

- 违法实时抓拍

- 违法录像处理

- 违法信息管理

- 违法管理

- 违法数据审核

- 正常过车审核

- 违法发布

- 违法处理

- 工作量统计

- 手动违法录入与审核功能

- 平台级联/互联

- 异构系统互联

平台支持公安部GB/T 28181标准，采用WEB SERVICE的接口标准，可实现与全国稽查布控平台、六合一处罚平台、机动车/驾驶人信息资源库、被盗抢车信息库、警用地理信息系统(PGIS)、人口信息库、在逃人员信息资源库等系统和资源库互联。

- 卡口、电警平台级联

平台支持各厂家的卡口/电警/视频监控/联网信号机的多级级联应用。

备注：对于招标设备技术要求中标有“★”号的关键性技术参数，投标人必须完全满足或优于招标要求，并在投标文件中提供权威、有效的文件予以证明，否则在项目评审中有可能被认为是虚假响应而被拒绝。

电子警察、信号机、逆行抓拍、视频监控、违停自动抓拍系统点位表

| 序号 | 点位名称 | 路口类型 | 技术要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设东路与前进路十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、视频监控 |
| 2 | 天堂西路与天仙河路十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、视频监控 |
| 3 | 建设西路与105国道十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、2处逆行抓拍、视频监控 |
| 4 | 天仙河路与105国道十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、1处逆行抓拍、视频监控 |
| 5 | 天仙河路与南园大桥丁字路口 | 丁字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、电子警察改造、视频监控 |
| 6 | 建设西路与滨河西路十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、视频监控 |
| 7 | 建设东路与天堂路十字路口 | 丁字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、视频监控 |
| 8 | 天堂路与解放路十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 信号机改造、视频监控 |
| 9 | 温泉镇与105国道十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 视频监控 |
| 10 | 莲云大道与腾云路十字路口 | 十字型 | 详见招标方案 | 视频监控 |
| 11 | 县汽车站 | 丁字型 | 详见招标方案 | 1处违停自动抓拍 |

注： 本项目不集中组织踏勘现场，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘。在踏勘现场过程中，投标人若发生意外情况，不论任何原因造成，采购人及招标代理机构均不负责。

| 城区8个路口联网信号机改造工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 室外型协调控制式道路交通信号控制机（含后台操作软件） | 符合国家标准（GB25280-2010）《道路交通信号控制机》的相关要求（含基础施工、安装调试） （详见招标方案） | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 线材 | 路口的网线、信号线、电源线等。必须全面考虑搭建此系统时所需的一切材料。 | 项 | 8 |  |  |
| 1处违停自动抓拍系统工程量清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| (一)前端设备 |
| 1 | 违停自动取证球机 | 200万像素（详见招标方案） | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 监控杆件 | 立杆高6.3米，悬臂长4米 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 防雷器 | 电源网络 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 球机专用电源 | AC24V | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 球机专用支架 | 配套 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 设备箱 | \ | 个 | 1 |  |  |
| （二）前端施工 |
| 1 | 配套护线管材、网线、电源线等配套线缆 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 制作铜鼻子、打角铁、接地线防雷措施 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 杆件土石方开挖、浇注、路面恢复、窨井砖砌、施工车辆淤泥清除 | 项 | 1 |  |  |
| （四）运输、安装调试费 | 点 | 1 |  |  |
| 3处防逆行改造工程量清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| (一)前端设备 |
| 1 | 一体式300万像素高清抓拍机 | 300万像素（详见招标方案） | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 一体式500万像素高清抓拍机 | 500万像素（详见招标方案） | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 工业用高分辨率镜头 | 2/3英寸，C接口的百万像素定焦或焦镜头；12mm | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 电源 | 12V | 个 | 3 |  |  |
| 5 | SD卡 | 4G | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 防雷设备 | / | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 防护罩 | / | 套 | 3 |  |  |
| 8 | LED频闪灯 | / | 套 | 7 |  |  |
| 9 | 辅材 | / | 套 | 3 |  |  |
| （二）前端施工 |
| 1 | 配套护线管材、网线、电源线等配套线缆 | 项 | 3 |  |  |
| 2 | 路面恢复、窨井砖砌、施工车辆淤泥清除 | 项 | 3 |  |  |
| （四）运输、安装调试费 | 点 | 3 |  |  |
| 南园丁字路口高清电子警察改造工程量清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| (一)前端设备 |
| 1 | 一体式500万像素高清抓拍机 | 500万像素（详见招标方案） | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 工业用高分辨率镜头 | 2/3英寸，C接口的百万像素定焦或焦镜头；12mm | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 电源 | 12V | 个 | 3 |  |  |
| 4 | SD卡 | 4G | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 防护罩 | / | 套 | 3 |  |  |
| 6 | LED频闪灯 | / | 套 | 9 |  |  |
| 7 | 防雷设备 | / | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 辅材 | / | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 红灯信号采集器 | / | 台 | 3 |  |  |
| （二）前端施工 |
| 1 | 配套护线管材、网线、电源线、光纤、红灯信号线、光纤等配套线缆 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 管道铺设与复位 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 路面恢复、窨井砖砌、施工车辆淤泥清除 | 项 | 1 |  |  |
| （三）网络传输部分 |
| 1 | 光纤收发器 | 百兆 一光一电 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 百兆 四光四电 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 光纤熔接及辅材 | / | 点 | 3 |  |  |
| （四）运输、安装调试费 | 方向 | 3 |  |  |
| 高清视频监控系统清单 |
| 1 | 高清球形网络摄像机 | 200万像素20倍7寸网络高清高速红外智能球(CMOS)1080P（超低照度/3D降噪/宽动态）（详见招标方案） | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 工业级光纤收发器 | 4*1000M以太网电口，1路千兆光接口，POE供电，20公里，含机柜、基础等 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 视频/控制/电源三合一防雷器 | 以满足使用功能要求为准 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 稳压电源 | 0.5kv | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 补光灯 | 含感光模块 | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 户外网络箱 | 定制 | 个 | 10 |  |  |
| 7 | “C”字型转换接头 | 材料品种:立柱采用Q235钢管，材质应符合GB-700要求，所有的钢构件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌后喷塑处理，安装于路口现有杆件悬臂上 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 零配件及辅材 | 类型:各种配件、六类线、电源线、电源防雷器、连接用的紧固件、元器件、螺钉等 | 批 | 10 |  |  |
| 后台管控平台配置清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 平台管理服务器 | X3650M4 单颗四核Intel® Xeon® E5-2609处理器，8GB (2x4 GB) 1333 MHz单列RDIMM内存，配置600GB 15K RPM,6Gbps SAS 3.5英寸热插拔硬盘*3 RAID 5，配置双千兆以太网卡，DVD,550W电源*2 冗余电源，带机架导轨，2U。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数据库服务器 | X3650M4 2颗四核Intel® Xeon® E5-2609处理器，16GB (2x8 GB) 1333 MHz单列RDIMM内存，配置600GB 15K RPM,6Gbps SAS 3.5英寸热插拔硬盘*4 RAID 6，配置双千兆以太网卡，DVD,550W电源*2 冗余电源，带机架导轨，2U。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 存储服务器 | X3650M4 单颗四核Intel® Xeon® E5-2609处理器，8GB (2x4 GB) 1333 MHz单列RDIMM内存，配置600GB 15K RPM,6Gbps SAS 3.5英寸热插拔硬盘*3 RAID 5，配置双千兆以太网卡，DVD,550W电源*2 冗余电源，带机架导轨，2U。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 联网信号机管理服务器 | X3650M4 单颗四核Intel® Xeon® E5-2609处理器，8GB (2x4 GB) 1333 MHz单列RDIMM内存，配置600GB 15K RPM,6Gbps SAS 3.5英寸热插拔硬盘*3 RAID 5，配置双千兆以太网卡，DVD,550W电源*2 冗余电源，带机架导轨，2U。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 终端服务器 | 处理器：单颗高性能 Davinci™ 数字媒体处理器；内存：1GB；Flash：512MB；硬盘：内部最多可接4个3.5”SATA硬盘或者4个2.5”SATA硬盘。网络接口：内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个可光电转换网络接口（使用光口需另配光模块）；操作系统：嵌入式Linux；操作界面：WEB；支持对通行车辆的信息存储、上传；车辆信息存储容量：≥200万辆通行车辆信息 或 ≥100万辆的违法车辆信息； 支持录像存储功能；支持前端与后端设置不同的网段；工作电压：DC12V；功耗：＜30W。含安装操作系统等必备的软件系统。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 管控平台软件 | iVMS-8600综合管控平台，通过良好的人机界面，实现用户与交通数据信息的交互操作。无论是浏览器/服务器模式还是客户端/服务器模式，用户均可以通过交互界面上的功能模块图标，实现交通数据的查询、存储、转发、布控等操作，并能够查看交通数据的统计信息。综合管控平台能够实现的功能可以归纳为三大部分：控制管理功能、配置管理功能和资源信息获取功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | KVM控制器 | 16路KVM，集成17"LCD，超薄键盘，触摸鼠标套件，1U机架安装 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 磁盘阵列 | 24盘位存储阵列 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 磁盘阵列专用硬盘 | 3T 7200转 企业级硬盘 | 块 | 24 |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 配置≥24个千兆电口；交换容量≥48G ,包转发率≥35Mpps；工业级设计，可上标准机架 | 台 | 2 |  |  |

第三包：岳西县公安道路交通指挥中心设备系统

## 概述

随着现代化程度的加深，岳西县公安局交通管理大队现有管理方法已不能满足日益发展的城市交通需要，急需建设一个现代化、科学化、智能化、自动化的指挥中心。中心机房是各种信息系统的中枢，机房工程必须保证计算机中心网络设备、存储设备等高级设备长期而可靠运行，同时还要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境，机房建设工程不仅仅是一个装修工程，实质是电子环境工程的建设，除装修结果外，更注重于内部环境的建设。

本次设计应依据《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）标准进行建设。

## 建设内容

本项目为岳西县公安局交警大队指挥中心建设项目。其主要建设内容为：新建公安道路交通指挥中心，包括大屏显示系统、机房装修、静电地板、综合布线等

招标技术要求中，标注“▲”为重要指标，并提供满足该项指标要求的证明文件，若投标人提供的投标产品不满足且不能提供有效的证明文件，则投标人技术部分评分扣分。

#### 设计依据

#### 本项目主要依据现行的法律、法规、国家标准、行业标准、相关研究成果等资料进行建设，具体如下：

#### 《中华人民共和国招标投标法》

GB 50252-94《工业安装工程质量检验评定统一标准》 [1994.12.]；

GBJ115-87《工业企业通信接地设计规范》；

GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》；

GB 50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》；

GB/T5465-1996《电气设备用图形符号》；

GB/T50169《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》；

GBF232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》；

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》；

GJB 1649-1993《电子产品防静电放电控制大纲》；

GJB 3007-1997《防静电工作区技术要求》等国家标准；

GA/T75-1994 《安全防范工程程序与要求》；

GA/T74-1994 《安全防范系统通用图形符号》；

GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》；

GB50348-2004《安全防范工程技术规范》；

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》；

GB242 《电工电子产品基本环境试验规程总则》；

GB2422 《电工电子产品基本环境试验规程名词术语》；

GB2423.l 《电工电子产品基本产品试验规程，低温试验方法》；

GB2421.2 《电工电子产品基本环境试验规程，高温试验方法》；

公通字[2011]37号《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》；

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

GA/T515-2011《公安交通指挥系统设计规范》；

GA/T445-2010《公安交通指挥系统建设技术规范》；

GA/T1049-2013《公安交通集成指挥平台通信协议》；

GB50222《建筑内部装修设计防火规范》；

GB50243-2004《通风与空调工程施工质量验收规范》；

GB/T 50314-2006《智能建筑设计标准》；

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》。

## 公安道路交通指挥中心建设要求

### 概述

新建的公安道路交通指挥中心占地总面积为145平方米，主要分为中心机房、指挥中心室。指挥中心建设内容包括大屏显示系统、指挥中心装饰、机房供电、空调系统以及机房搬迁等组成。

- 大屏显示系统：4*3拼接屏，视频综合管理平台等；

- 指挥中心装饰：静电地板、墙面粉刷、墙面防水等；

- 空调系统：配4台3匹柜式空调；

- 机房供电：不间断UPS电源、电路接地工程等；

- 机房搬迁：将原有机房（4楼）整体搬迁至5楼。

投标人在投标之前需对现场进行勘察，勘察所产生的费用由投标人自行负责，如果因未对现场进行考察所导致的对招标文件要求的内容所产生的误解，一切后果由投标人自行承担。

### 指挥中心总体要求

五楼指挥大厅分为指挥室、会议室及机房。

- 指挥室作为指挥大厅人员的操作区域。该区域按标准办公室进行弱电、装修等配套系统的设计实施；

- 会议室可作为发生重大案件时民警应急指挥调度、案情的分析研判，平时也可举行普通会议、视频会议、讲座等；

- 机房可作为交警部门平台硬件设备、存储设备、网络设备、机柜、UPS电源等设备放置区域。

布局规划图

### 大屏显示系统要求

#### 概述

根据指挥大厅集中管理、集中控制的特性，大屏幕系统的集成显示能力使其成为指挥大厅的核心物理平台。其规模由两方面因素决定：一是指挥大厅的面积，一是大屏幕的显示内容，这两方面的因素是相互矛盾相互制约的。只有有效的分析各方面因素，很好的平衡两者关系才能合理的确定大屏幕的规模。同时大屏建设受限于指挥中心的级别以及预算，县级、市级、省级不同指挥中心、不同级别以及建设预算费用的不同，大屏幕建设规模不同。

本项目大屏幕系统由液晶拼接屏和视频综合管理平台组成。由拼接屏幕组成的大面积显示屏可以提供极大的显示分辨率和丰富的色彩，充分保证多人多角度长时间的观看效果。显示屏的显示方式、显示内容受控于视频综合管理平台，视频综合管理平台将外部图像信号进行处理后输送至拼接屏，可以实现多窗口、多位置、整屏漫游等功能，配套的控制软件可提供信号源管理，显示方式管理、显示预案编制及应急管理等功能。

#### 系统架构要求

整个大屏系统要求可以分为以下几个部分：

- 前端系统：大屏显示系统支持各类型信号的接入，如：模拟标清摄像机，高清数字摄像机，高清模拟摄像机，网络高清标清摄像机等，除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA信号及DVD信号等。满足用户所有信号类型的接入。

- 传输控制系统：前端摄像机信号接入之后通过光纤，网络等手段实现远距离传输，通过在控制主机上安装拼接控制软件可实现对整个大屏显示系统的控制与操作，可实现上墙显示信号的选择与控制。

- 显示系统：大屏显示系统支持BNC信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示，通过视频综合平台可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。

#### 系统配置要求

- 液晶屏

大屏幕显示墙要求采用 3（行)×4(列）12块46″液晶拼接显示屏组成。

- 液晶单元支架：

12个模块化框架，4个基座，支撑固定液晶拼接屏。

- 视频综合管理平台：1套

视频综合管理平台支持多屏幕信号拼接，漫游，叠加控制设备。

- 视频传输线缆：12条将高清视频传输到液晶拼接显示屏上面显示。

#### 系统功能

整个大屏显示系统要求以视频综合管理平台作为拼接控制单元，视频综合管理平台支持多种视频输入、输出业务板，同时提供高速网络接口，接入本地局域网，支持接入前端网络摄像机的网络视频数据、模拟视频信号、其他业务系统计算机显示信号或网络远程桌面，通过视频综合平台内部拼接控制功能，利用视频综合平台强大的数据处理能力，实现图像的拼接和漫游操作。视频综合管理平台支持DVI、HDMI等多种高清数字输出接口，连接液晶拼接显示屏系统，实现多种视频信号的高清输出显示。

视频综合平台真正实现了矩阵切换、业务应用、视频解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，系统达到电信级的稳定性和可靠性。视频综合管理平台参考电信架构标准设计。视频综合管理平台要求采用X86技术架构和高速PCIe2.0总线，投标人所投产品应具有产品彩页证明，否则视为投标不响应。支持模拟及数字视频输入、模拟及数字矩阵切换、视频图像拼控管理、高清视频输出等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台。

视频综合平台拼控应可实现如下功能：

- 单屏显示：组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换。

- 整屏显示：整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频。

- 任意分割显示：以一个屏为单元可任意1、4、9、16路画面分割显示。

- 图像叠加：可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示。

- 任意分割显示：可以对任意重要目标细节画面进行切割放大显示。

- 任意组合显示:可以任意几个大屏组合显示一路画面。

- 图像半透明混合处理:可将任意一个信号叠加到其他信号（地图）之上，图像透明度可调，即可以看到实图像又不覆盖其他信号。

- 图像漫游：将任意一个信号在整个大屏上进行随意移动。

- 图像拉伸：可将一个信号在整个屏幕墙上随意缩放。

- 信息显示：在不占用视频输入的情况下，可通过网络在任意单元上以任意大小显示任意多幅静止图像，也可以是LOGO信息或地图。可在任意单元任意位置显示适量字库文本信息。

- 网络抓屏：可通过网络将电脑的操作界面投射到电视墙上(例如将客户端操作投像到大屏显示)。

#### 主要设备技术参数要求

##### 液晶拼接屏技术参数要求

▲ 46寸液晶拼接单元，双边拼缝≤5mm；清晰度≥1000TVL；亮度≥600cd/㎡；分辨率1920*1080；对比度≥3800：1；可视角度≥178°；响应时间≤5.5ms；色彩还原≥16.7M；色域≥90%。投标人提供第三方认证检测机构出具的检验报告（复印件加盖公章），检验报告需体现本条技术参数的全部要求；投标人非制造商的，应提供制造商提供的检验报告（复印件加盖制造商公章）及制造商针对本项目的授权书（原件）。

- ▲液晶拼接单元应具有透雾增加功能、低照度增强功能、视频图像边缘修复技术、智能防灼屏技术等功能，投标人提供第三方认证检测机构出具的检验报告（复印件加盖公章），检验报告需体现本条技术参数的全部要求；投标人非制造商的，应提供制造商提供的检验报告（复印件加盖制造商公章）及制造商针对本项目的授权书（原件）。

- ▲液晶拼接单元应具有无限数字闭合环接、图像冻结、智能光控、智能温控、3D降噪等功能。投标人提供第三方认证检测机构出具的检验报告（复印件加盖公章），检验报告需体现本条技术参数的全部要求；投标人非制造商的，应提供制造商提供的检验报告（复印件加盖制造商公章）及制造商针对本项目的授权书（原件）。

- ▲投标人所投产品应具有中国质量认证中心所颁布的CCC认证证书（复印件加盖公章），应具有CB、CE、FCC、RoHS等证书（复印件加盖公章）。

- ▲投标人所投产品应具有公安部权威检测机构出具的检验报告（复印件加盖公章）。

- ▲为保证兼容性，要求液晶拼接屏、视频综合管理平台必须为同一品牌。

##### 视频综合管理平台技术参数要求

- ▲标准19”机架设计，嵌入式系统，模块化设计，双冗余电源，风扇支持热插拔、冗余及智能风扇自动调温。

- ▲状态显示：主控板具有VGA接口，可外接显示屏幕实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率、CPU/内存使用率等信息。

- 主处理器：64位四核处理器

- ▲操作系统：嵌入式LINUX

- 卡槽：1个中央主控板槽位，5个视音频业务板槽位

- ▲输入板：支持SDI、BNC、DVI、HDMI、VGA

- ▲输出板：支持DVI、HDMI、VGA、BNC、SDI

- ▲解码能力：支持1080P@60帧/S解码

- 拼接能力：最大支持40块大屏拼接

- 大屏功能：支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠

- 输入源：高清和标清，数字和模拟视频任意组合，混合显示

- 控制方式：支持外接显示器与鼠标，自带操作界面，同时支持PC客户端或网络键盘

- 通讯接口：8个RJ45接口1000M网或者8个光口

- ▲输出板：具有RS485接口（单板2个）

- 串口：1个标准RS-232接口，用于参数配置，设备维护，透明通道

- USB接口：4个USB2.0接口，前面板和后面板各两个

- 电源：直流电源：DC48V 47Hz~63Hz 交流电源： 100V~120V AC，200V~240V AC

- 功耗：≤800W

- 工作温度：0℃~＋50℃

- ▲投标人所投产品应具有公安部相关权威检测机构出具的检验报告（复印件加盖公章），检验报告必须体现以上▲项。投标人非制造商的，应提供制造商提供的检验报告（复印件加盖制造商公章）及制造商针对本项目的授权书（原件）。

- ▲投标人所投视频综合平台具有国家火炬计划证书。

- ▲为保证兼容性，要求液晶拼接屏、视频综合管理平台必须为同一品牌。

### 机房供电系统要求

一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电设备可靠运行的基本条件，要求建立高质量的、高度安全可靠的供配电系统。

机房UPS电源要求采用10KVA，延续供电不小于8小时。

机房电源进线正常时由市电供电，市电故障时由UPS供电，进线从大楼总配电室直接引入市电到机房的专用配电柜。主机房的计算机设备电源线由UPS输出配电柜出发，供电到机柜专用分支配电屏，然后再由分支配电屏送至各计算机设备。UPS输出配电回路（每个配电控制开关为一个回路）按设备的要求进行配置。每个机柜实行2路回路供电，保证服务器、存储、网络主干交换设备等重要设备有稳定供电。所有计算机及网络设备供电插座采用阻燃、防水型。

### 空调系统要求

空调系统是保证设备正常运行和工作人员正常工作的重要条件。诸如环境、温度、湿度、洁净度，以及工作人员和设备的散热量等都会对计算机及附属设备工作的稳定性、可靠性造成危害。由于计算机对其所处的环境条件参数极为敏感，它需要特定的温度、湿度和洁净度来保证其高效的运行，如果上述条件不能满足的话，将引起数据失真、丢失甚至计算机完全停止工作。因此选用大风量，小温差，高显热比，循环风量较大的空调，将使得机组在空气露点以上运行，以满足洁净度要求。

机房所需要的制冷量按照100-200大卡/ m2计算，本着节约实用的原则，选购制冷量至少在7200W的立柜空调。送风方式为上送风下回风的循环送风方向。具备自启动、制冷、加热、除湿的功能。风冷冷凝器按照38度气温考虑配置。压缩机具备高效、节能、低噪音、低振动、并具有高压、低压、温度保护。可实现来电自启动。总制冷量≥28800W。常年24小时连续工作。

### 指挥中心装饰要求

#### 建设内容要求

指挥中心装饰应包括：室内装修、综合布线、静电地板、会议桌椅、操作台、窗帘及窗帘盒、大门。

#### 室内装修要求

要求将现有的五面墙的墙体拆除（原有四间，拆除后变成一间，其中一面墙拆除后需重新做一扇门）、墙面粉刷、室内顶层基面粉刷处理、顶部防尘处理、墙面防水处理等；封门及大屏幕处砌墙（含水泥、沙、砖、人工等费用）。

具体墙面大小及工程量由投标人现场勘查，自行报价。

#### 综合布线要求

采用先进、合理的布线结构、稳定可靠、故障率低、便于链路维护、扩展及设备变更升级、符合国际公认的结构化布线标准高性价比。

综合布线应包括UPS间市电输入配电柜、UPS间市电输出配电柜、市电接入线缆、UPS输出至配电柜线缆、回路线缆、接地线缆、六类屏蔽网线等。

具体工程量由投标人现场勘查，自行报价。

#### 静电地板要求

在机房内安装高性能的防静电地板，地板贴面的电阻率应符合国家标准规定，在地板下的金属支架应采用铜箔带进行有效接地最后接至大楼综合地或机房安全接地；新建机房接地系统需要单独接地，设计接地电阻小于1欧姆。

机房所有区域地面要求采用600 mm×600 mm无边全钢抗静电活动地板铺设，标高为350-500mm。地板要求：地板机械性能高、承载力大、防火性能好、表面静电喷塑且柔光、耐磨、防蚀、防潮、容易拆卸、经久耐用。考虑到机房配电室，UPS的蓄电池的承重又相对比较重，电池柜下面采用角钢焊承重架固定在地面，增加该面积区域的承重能力。主机房放置机柜区域也要根据受力情况，分析各种机柜重量，适当作结构加固。地板下清理灰尘杂物，做防尘处理后基层采用防尘漆二道，并刷防火油漆。各种电源和信号管线为下走线，铺设强电弱电桥架，高度约50mm。进行保温处理。

具体工程量由投标人现场勘查，自行报价。

#### 操作台、会议桌要求

机房操作台要求采用1联4个席位，底部钢材结构，面部高强度复合板，具体规格由现场实际情况确定。另预留4席位的网线和供电线路。

会议室要求增加会议桌，8席，含8个椅子。会议桌、座椅采用木质结构，经久耐用。

#### 其它建设要求

要求提供内部窗帘及窗帘盒，具体长度根据现场实际测量；并提供三扇双开防盗门。

具体工程量及规格由投标人现场勘查，自行报价。

### 机房搬迁

原有4楼机房整体搬迁至5楼。

具体工程量由投标人现场勘查，自行报价。

### 设备清单

#### 大屏系统清单

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏 | 详见招标文件 | 块 | 12 |
| 2 | LED显示屏 | (1)像素点间距：4.76mm (2)像素点密度：44321点/㎡ (3)单元板尺寸：305mm*153mm (4)最大功率：600W/㎡ (5)尺寸：300*4000mm | m² | 1.8 |
| 3 | LED显示系统集成 | 将LED双基色显示系统软件二次开发，集成到统一平台，实现通过WEB进行远程管理与控制功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 大屏支架-46寸基座H=800 | 采用高强度钢材，底座高度可选； | 套 | 4 |
| 5 | 大屏支架-46寸模块框架 | 采用高强度钢材，模块化机柜设计，模块可扩展 | 个 | 12 |
| 6 | 视频综合管理平台 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 7 | 输出业务板 | 8路HDMI输出 | 块 | 2 |
| 8 | 输入业务板 | 8路VGA输入 | 块 | 1 |
| 9 | 多屏控制软件 |  | 套 | 1 |
| 10 | VGA分配器 | 1进2出VGA分配放大器 | 套 | 4 |
| 11 | 大屏专用线缆 | DVI线缆，只包含综合平台到大屏的连线，不包含其它设备到控制器的连接线 | 套 | 1 |
| 12 | 设备运输费用 | 设备由运输厂家运输至项目所在地 | 套 | 1 |
| 13 | 系统集成 | 系统集成、系统联调费用 | 套 | 1 |

#### 其它建设清单

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面拆除 | 墙体拆除，将原有五间房合并成一间，其中一面墙放置大屏，1面墙安装1扇双开门 | 平方米 | 84 |
| 2 | 墙面粉刷、防水 | 墙面、室内顶层墙面粉刷、室内顶层基面处理、顶部防尘处理、防水处理等 | 平方米 | 332 |
| 3 | 窗台板材 | 铺设在窗台上，防止窗台渗水。 | 平方米 | 0.8 |
| 4 | 静电地板 | 抗静电地板 | 平方米 | 145 |
| 5 | 操作台 | 操作台与椅子（1联4个席位），含座椅 | 套 | 1 |
| 6 | 操作电脑 | CPU频率：3.2GHz 四核 独立显卡 硬盘容量：1TB | 台 | 4 |
| 7 | 会议桌椅 | 木质结构、8席位，含实木座椅 | 套 | 1 |
| 8 | 防盗门大门 | 双开门（机房、会议室、指挥室各一扇） | 扇 | 3 |
| 9 | 窗帘及窗帘盒 | 具体长度现场测量 | 套 | 1 |
| 10 | UPS主机 | 在线式UPS ¦ 10KVA ¦ ≥90% ¦ 直流电压: 240VDC充电时间: 8小时完成90%容量 ¦ 220V ¦ 50±0.05%(电池供电)Hz ¦ 305-475 ¦ 46-54Hz ¦ < 55dBA ¦ | 台 | 1 |
| 11 | 蓄电池 | 12V；铅酸蓄电池；100AH | 节 | 64 |
| 12 | 电池柜 | 电池柜，16个插槽，放置64节蓄电池 | 个 | 4 |
| 13 | 电池柜承重架 | 采用角钢焊承重架固定在地面，增加该面积区域的承重能力 | 套 | 4 |
| 14 | 安装费 | 安装UPS、蓄电池、电池柜 | 套 | 1 |
| 15 | 线材 | 电源线Rvv2x2.5 | 米 | 3000 |
|  |  | 设备供电电缆zr_YJV3x6 | 米 | 3000 |
|  |  | 六类屏蔽网线 | 米 | 4000 |
| 16 | 配电柜及防雷器 | 含电源空开、回路电源空开、电源供电电缆、回路供电电缆 | 套 | 1 |
| 17 | 柜式空调 | 3匹（用于指挥中心和机房）；制冷量：7200W； | 台 | 4 |
| 18 | 千兆网络交换机 | (1)产品类型：千兆以太网交换机； (2)应用层级：三层； (3)传输速率：10/100/1000Mbps； (4)交换方式：存储-转发； (5)背板带宽：240Gbps； (6)包转发率：78Mpps； (7)端口结构：非模块化；端口数量：52个；端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口；控制端口：1个Console口； (8)扩展模块：2个千兆光纤模块，传输距离10Km； (9)传输模式：支持全双工。 | 个 | 2 |
| 19 | 综合布线工程 | 配线架、理线架、跳线、网络水晶头、两口面板、单口面板、六类网络模块 | 项 | 1 |
| 20 | 机房搬迁 | 将4楼机房整体搬迁至5楼新建机房 | 项 | 1 |
| 21 | 机柜 | 42U标准机柜，高度：2000mm；宽度：600mm；深度：1000mm。含PDU万用插孔（8孔， 10安进出， 带防雷，铝合金） | 台 | 6 |