岳西县广播电视直播车采购项目设备清单及功能技术要求（具体以招标文件为准）

(第二、三包涉及品牌均为参考，投标人提供参数必须等于或优于招标人提供参数)

第一包车体

福建奔驰FA6730轻型客车一辆。

功能及技术参数：

| 品 牌 | 奔 驰 |
| --- | --- |
| 型号 | FA6730 |
| 产地 | 福建 |
| 出厂合格证座位数 | 17座 |
| 外形尺寸 | 长7345mm |
| 外形尺寸 | 宽1993mm |
| 外形尺寸 | 高2870mm |
| 轴距 | 4325mm |
| 排量 | 2.2L |
| 最大功率 | 110Kw |
| 燃油 | 柴油 |
| 发动机品牌 | 戴姆勒 |
| 发动机型号 | 651955 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16 |
| 总质量 | 5吨 |
| 备注 | 白色低配、厢式、驾驶、副驾驶有座椅，其他不需座椅 |

第二包:车体改装和车内设备及集成

| 车体改装 |
| --- |
| 参 照 标 准 | 广播电视转播车 | 福建奔驰fa6730 |
| 改 装 内 容 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 车顶不锈钢平台及护栏 | 套 | 1 | 不锈钢骨架及围边、表面铺3mm花纹铝板，可承重3-4人工作，护栏高度150mm. |
| 后部不锈钢爬梯 | 个 | 1 | φ32不锈钢圆管焊接拼装而成 |
| 机柜减震器 | 个 | 6 | 采用机械弹簧减震 |
| 前带窗中隔断 | 扇 | 1 | 方管焊接，表面包装高仿皮 |
| 隔断后电瓶柜 | 组 | 1 | 钢结构焊接，上方铺胡桃木台面，尺寸根据车体空间最佳比例设置 |
| L型操作台 | 组 | 1 | 胡桃木台面、台面上方安装切换台、调音台、控制器、导播通话、播音话筒、摆放电脑（播放音频文件并预留连接到调音台音频接头）等，尺寸根据车体空间最佳比例设置 |
| 左侧电视屏幕墙及安装支架 | 套 | 1 | 钢结构焊接，安装2台50吋电视等，表面包高仿皮，含封边装饰处理 |
| 座椅 | 张 | 3 | 包高仿皮，可固定，可拆卸 |
| 折叠翻座 | 张 | 3 | 包高仿皮 |
| 19英寸标准机柜（约33U） | 组 | 2 | 钢结构，表面喷雅光漆，配备设备支架及扎线棒，风机散热，便于维修，行径时无异响，含：机柜封边装饰处理 |
| 后隔断与机柜连体 | 扇 | 1 | 含：机柜封边装饰处理 |
| 整车底板铺进口PVC地板胶 | 辆 | 1 | 易清洗、耐磨、防静电地板 |
| 电动支撑腿 | 套 | 1 | 二点支撑 |
| 灭火器 | 支 | 1 | 1Kg |
| 整车电源及照明系统 | 套 | 1 | 含：导播室、维修室照明6盏、控制系统、市电供电系统、光纤跳线接口、开关、插座、防雷、漏保、空开等 |
| 信号接口板 | 块 | 1 | 金属材质，有明显标识，表面喷漆无毛刺(端口：市电、网络、音、视频等) |
| 客户提供设备安装 | 辆 | 1 | 含：标准件安装及非标件支架制作 |
| 改装辅材、工时及停车管理等 | 辆 | 1 | 含整车改装辅助材料、连线、接头及改装工时和管理费等 |
| 设备部分： |  |  |  |
| 车载顶置式空调 | 台 | 1 | 国产驰名商标，制冷量：3500W，制热量：3000W，使用环境：-45-55度，工作区为喷淋式，设备为风道式散热。 |
| 场地照明灯 | 盏 | 7 | 12V、LED；夜间工作四周照明灯（车顶），角度可调。 |
| 微波天线手动倒伏器 | 套 | 1 | 满足实际需要 |
| 调频发射天线手动倒伏器 | 套 | 1 | 满足实际需要 |
| 外饰 | 套 | 1 | 根据招标人确定的方案实施 |
| 70米软电源电缆 | 套 | 1 | 3*4，国标，能满足整车用电负荷 |
| 提供改装后特种车辆上牌照所需相关公告目录资料，确保能上牌。车辆公告费用由中标人负责，并保证车辆在专营店进行保养和维修(由于该车需改装属特种车辆)。 |

车体改造具体技术规格及要求

1.根据我方技术要求，直播车车体选择为福建奔驰FA6730柴油车，满足欧4排放标准。（具有公告，可以上特种车牌照）

2.车体改装包括：配电系统、外接口箱、UPS、机柜、机架、车内照明、车外照明、内饰、外饰、车顶平台，线缆盘、空调系统等。

3.改造选用的材料以轻量、不锈蚀、具有足够的强度、刚度为原则，加工后保证原车骨架不变形、内应力不变化，注意保证车体的密封性。车体改造后，应保证全车配重平衡，具备良好的行驶性能。

4.车顶平台的设计布局合理，合理的设计天线的位置。天线无干扰，安装方式安全可靠。

5.车内设备安装所需管线的预埋。车内布线合理、安全可靠，供电线路与信号线路间无干扰。车内设备布置应便于操作和维护维修，并能监控各机柜设备的工作电压、电流。

6.整车供电要求配备外电接入和UPS（支持30分钟以上），配置交流供电方式，使用的电源、电缆及开关等配件安全可靠，配仪表盘，能够满足多雨、潮湿、高温、低温等各种气候条件，外接供电电缆大于70米，需满足车内所有设备及空调使用要求。

7.车内照明的改造，应满足在夜间等外部环境光线不足的情况下，保证车内工作环境明亮。

8.车体应防尘、防雨、防潮，并具有良好的防静电、抗电磁干扰能力；底盘应做防锈、防腐蚀处理。

9.在车体后门内应预留丰富的接口，包括对车内供电的接口，车内发电系统对外部设备供电的接口，各种数字、模拟视音频接口。车内电源控制板和台面下安装电源插座。

10.提供良好的接地装置。

11.车内配有控制系统，对供电系统可智能性控制、对电池电量剩余时间显示、需充电时间显示。

12.配8个手动线缆盘。

13安装倒车影像系统。

14进工作区安装进口电动侧滑门。

设备集成功能及技术要求

1、切换台SDI信号直接输出到硬盘录像机、PC机、微波发射机、光发射机。

2、广播系统含调频发射和功放音箱，支持现场实时车内话筒播音、活动现场音频信号接入，PC机播放音频文件等声源的分配、监听、传送、录制。

3、云台摄像机信号的接入和监视、微波发射、光发射输入SDI信号的监视。

4、接线板预留活动现场切换后的4路视音频AV输出接口和4路嵌入音频后的SDI信号输出接口以及摄像机综合线缆、光缆、电源和信号跳转接口等。除设备固定接口外、其他视频和SDI信号接口一律为Q9接头、音频一律为卡侬接口接头。

| 车内集成设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 通话、提示分站 | 19＂机架式主机，1U高，内含XLR麦克风端子及XLR照明灯。 可同时连接8组子机，6组子机为标准配备。全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰。线接头至子机含双向通话、双色红/黄Tally灯及子机供电。 面板按键LED灯光显示，可选择单独或多部子机通话。 子机半双工通话系统、按钮讲话，避免各子机的环境杂音不讲话时全传至主机。 子机与子机可互相通话，且皆具有音量调整。子机除使用内附耳机麦克风外、亦可以使用手机的耳机麦克风(限Motolara)。 子机含Tally灯显示及外接Tally灯(内附6个)。 通话距离150米以上。 | 1 | 套 |
| 2 | 头戴式对讲耳机 | 单耳耳机，用于摄影，音效或导播人员的通话。 | 6 | 套 |
| 3 | 高清监视器 | LED背光显示，尺寸 50" 显示像素 1920×1080 屏显比例 16:9 可视角度 178°(水平) / 178°(垂直) 点距 .4267×0.4267(mm) 彩色显示 1.073 Billion 反应时间 4ms 背光 LED 亮度 500cd/m2 对比度 1500:1。输入接口DVI-D.AV×2等。 | 2 | 台 |
| 4 | 高清云台摄像机（含车载录像机1T硬盘） | 集成多协议，波特率可调。RS-485串行控制。可选择多区域遮蔽功能，128个预置位，4条巡航轨迹。轨迹自学习功能。报警功能，自带4 路报警输入，1 路输出；全方位云台，无盲点监视，定位精度0.10 旋转角度：水平 0°-360°，垂直-50°60°。旋转速度：水平0.9°60°，俯仰 0°40° 工作温度 -10°C +55°C | 1 | 套 |
| 5 | 硬盘录制设备 | 录制SD与HD双系统影像，支援NTFS影像系统。 SD影像可设定输入频宽：5Mbps、10 Mbps、15Mbps三种。 HD影像可设定输入频宽：20Mbps、30 Mbps、40Mbps、50Mbps、60Mbps、80Mbps六种。 广播级4:2:2色彩取洋影像录製。 SD-SDI、HD-SDI、影像输入并具备LOOP输出。 支援SDI Embedded Audio影像格式。 具备耳机输出端子提供监听功能，并具有LED音量表显示。 提供SD-SDI、HD-SDI、HDMI输出。模拟音频输出。 内建两组Mini XLR 类比声音输入，可与嵌入SDI影像储存。 TIME CODE输入与输出。 同步讯号输入。 具备99轨分段录影功能。 设定MXF OP1A与MOV档案格式，相容大部分非线性编辑软件。 储存在2.5"SATA硬碟，可使用USB2.0或SATA方式连接电脑。 支援RS-232及GPI控制。 DC 12V工作电压。含256G固态硬盘2块 | 1 | 套 |
| 6 | 调音台 | 16 个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送；前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器，内置SPX数字效果器；机身耐用轻巧，仅5.5kg，可上机架安装。USB接口可连接电脑与捆绑的CUBASE AI4软件协同工作 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 输入/输出阻抗: 600Ω （平衡，卡侬插头）；输入电平：–l0～+l0dBm；输出电平：0～+l7dBm(可根据用户要求预先调定)；频率响应：30Hz～15KHz,±0.5dB；信 噪 比：≥75dB(输入信号为OdBm)；非线性失真：≤0.15% ；启动时间：≤20µs 恢复时间：根据节目内容自动调整（20毫秒至几十秒）； 电源：～220V 50Hz； 机箱：标准lU机箱 | 1 | 台 |
| 8 | 音频分配器 | 立体声1分6，广播级标准 | 1 | 台 |
| 9 | 视音频分配器 | 1分4，广播级标准 | 1 | 台 |
| 10 | SDI分配器 | 1分4，广播级标准 | 1 | 台 |
| 11 | 加嵌板 | SDI视频，模拟音频嵌入，广播级标准 | 2 | 台 |
| 12 | 头戴式播音耳机 | 动圈耳机 佩戴方式：头戴式 功能用途，监听耳机，语音耳机 频响范围：30-20000Hz 产品阻抗：50欧姆 灵敏度：94dB 额定功率：1000mW | 1 | 个 |
| 13 | 监听音响 | 有源音箱；适用范围：监听音箱 声道：2.0 功能用途：电脑音箱 单元尺寸：标准尺寸 信号传输：模拟音频线 箱体材质：塑料 扩展功能：其他 | 2 | 个 |
| 14 | 监听耳机 | 动圈耳机 佩戴方式：头戴式 功能用途：监听耳机 频响范围：18-20000Hz 产品阻抗：32欧姆 灵敏度：115dB 额定功率：200mW 耳机插头3.5mm插头（直型，镀金） | 2 | 个 |
| 15 | 车载号角喇叭 | 额定功率：20W 输入电压：70V/100V 灵敏度(1m,1W) 105dB 最大声压级(1m) 118dB 频响 400-10,000Hz 尺寸 φ252×355mm 重量 6.7kg | 4 | 只 |
| 16 | 功放 | 3路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧-16欧定阻输出；5单元LED电平表；有默音功能，便于插入紧急广播；各通道独立音量控制；高、低音调控制；输出短路保护告警；单机即为一完备的小公共广播系统 | 1 | 台 |
| 17 | 调频发射机 | 通过数字用户接口，前端面板可以显示所有的诊断和控制参数（频率，输出功率等） 。任何驻波比条件下从0到100瓦的输出功率可调。SCA / RDS输入连接器。内置高性能的立体声编码器。 只有3U。RVR所有的遥测遥控系统对它进行监控，内置GSM调制解调器.（含天线2根及馈线） | 1 | 套 |
| 18 | 扣板式移动微波 | 无线发射器能够固定安装到各种类型的摄像机上，无线发射器与无线接收器供电使用摄相机专用电池与摄像机专用电源适配器；• 无线发射器具备SDI视频输入接口，支持以下视频格式：480i，576i，720p，1080i。SDI视频接口需支持内嵌同步音频信号；• 无线发射器具备SDI视频环出接口，环出视频格式及质量与输入视频一致，SDI视频环出接口支持内嵌同步音频。• 无线接收器具备SDI、HDMI视频输出接口， 无线视频信号传输系统在传输过程中对视频信号不进行压缩与格式变换，端到端延迟小于10ms；• 无线发射器与无线接收器具备明显的无线信号与视频信号指示灯；•传输距离不小于500米；工作频段5.1-5.9G，系统无线性能及其安全性能通过国家认证。并提供认证报告。系统对人体无辐射伤害。此设备不在车内集成。 | 1 | 套 |
| 19 | 标清车载微波 | 频率：470M～1.2G可调，步进为8M。车载式：具有功率指示表。调制方式：ADTB-T调制 4OQAM 。发射信噪比：≥45dB。连接口：视频 BNC接口，SDI视频(嵌入数字音频)。射频带宽：8MHz 谐波抑制技术指标符合国家标准。 外形：19英寸标准机箱。 供电： 交流220V/50Hz供电。 工作温度：-10～55℃ 。工作湿度：＜95%,非冷凝 2.1.2 发射天线：玻璃钢全向天线，带宽：±20MHz；增益：11.7 dBi ； 天线长度： ≤1.8m；接口：N-K；阻抗：50欧姆； 机架式接收机 频率：470M～800M可调。 接收灵敏度：≤-90dBm 。传输距离：大于10公里，非可视环境。连接口：视频 BNC 音频 卡侬接口， 7) 视音频输出：数字SDI输出，模拟视频复合信号、音频双声道。内置NTT 解码板 通道带宽：8MHz 谐波抑制技术指标符合国家标准； 供电：交流220V/50Hz供电。 外形：19英寸机箱 。工作温度：-10～55℃ 。工作湿度：＜95%,非冷凝。接收天线采用玻璃刚全向天线：带宽：±20MHz； 增益：11.7 dBi ；天线长度： ≤1.8m；接口：N-K；阻抗：50欧姆；(含标清车载微波发射机 1台；配套机架式分集接收机2台；对应发射接收天馈系统 1套；发射天线 1根；接收天线： 1根定向、2根全向共3根接收馈线60M 3根 车内集成一套发射设备 提供广电总局技术检测报告 | 1 | 套 |
| 20 | 光端机 | SDI数字视音频光端机,传输距离≥80KM。光发射机2台，光接收机1台输出SDI信号和模拟AV信号。车内集成1套发射设备。 | 1 | 套 |
| 21 | 摄像机供电系统 | 8路综合接口箱、通话单元、专用AC/DC电源总成、系统套线 | 1 | 套 |
| 22 | UPS主机 | 10KW。 | 1 | 台 |
| 23 | UPS电池组 | 额定电压（V）： 12。 额定容量（AH）：120 。工作温度：-40度至65度。免维护。 | 4 | 节 |
| 24 | 视音频接线板 |  | 1 | 套 |
| 25 | 线缆防压卡槽 |  | 150 | M |
| 26 | 综合线缆 | 100m、70m、50m含视频，同步，Tally通话及供电 | 各2根共6根 | 根 |
| 27 | 音频线缆 | 100m×2，广播级音频专用。 | 1 | 套 |

第三包: ：高清摄像机和拍摄辅助设备等

| 序号 | 设备 名称 | 规 格 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肩扛式存储卡高清数字摄像机 | 感光器件2/3” 3MOS 220万像素- 水平解析度 1000TV lines- 灵敏度 F12@60i, F13@50i 信噪比 62dB- 支持格式 HD: 1080/60i, 50i, 30p, 25p, 24p 720/30p, 25p, 24p (native quality) SD: 480/60i, 576/50i- 压缩格式 AVC-Intra, AVC-LongG, AVC-Proxy, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO, DV- 记录介质 P2 card x 2 slots 1 slot SD/SDHC/SDXC card- 接口 SDIx2, HDMIx1, XLRx2, LANx1 USB2.0(Host)x1, USB2.0(Device)x1 < 主要功能特点 >多种网络连接功能无线(with option dongle)4G/LTE有线新压缩格式 和 3MOS 感光器件高灵敏度3MOS低照度可达 FIRST0.004lxAVC ULTRA编码家族(AVC-Intra, AVC-LongG, AVC-Proxy)减少摄像师的肩部负担 肩扛机 2.8kg(body)出厂标配 提供原厂家项目授权书及售后服务5年承诺函。 | 1 | 台 |
| 2 | 专用铝箱 | 肩扛摄像机配套专用 | 1 | 个 |
| 3 | 防雨罩 | 肩扛摄像机配套专用 | 1 | 个 |
| 4 | P2存储卡 （参考型号：松下AJ-P2C064RMC） | 64GB 半导体存储卡 标准PCMCIA接口 可记录64分钟DVCPRO HD素材 对温度、湿度环境变化的适应能力强 稳定性高，抗振动 | 4 | 张 |
| 5 | 三脚架（含脚轮） | 球碗直径65mm 球形底座阻尼系统液压阻尼，水平垂直锁紧云台承重5.5Kg水平显示水平仪俯仰转动范围-85°～ +90°水平转动范围360°平衡板调整范围40mm三脚架高度700mm ～ 1500mm，两级铝合金单手柄直径12mm/ 长320mm.工作温度-30℃～ +60℃安装孔径3/8”螺钉便携式软包标配 可定向三角架脚轮,承重可达140kg | 1 | 套 |
| 6 | 高清广角镜头（参考型号：佳能HJ17e×7.6B） | 用途 2/3吋摄像机 变焦比 17倍 ，最小拍摄距离（m） 0.56 拍摄模式16：9时 倍率镜 1× 2× 焦距距离（mm） 7.6～130 ，15.2～260 画面视角（包括角度），广角端 64.6×39.1 35.5×20.1 长焦端 4.2×2.4 ，2.1×1.2 最大口径比（mm），广角端 1:1.8（7.6～97.5） 1:3.6（15.2～195），长焦端 1:2.4（130）1:4.8（260） 最近距离时的拍摄范围（cm） 广角端 65.4×36.8 21.7×18.4 长焦端 4.0×2.3 ，2.0×1.2。 | 1 | 台 |
| 7 | 手持式高清摄像机（参考型号：松下AJ-PX298MC） | 有效像素数：1920(H)×1080(V)；成像器件是3片2/3英寸MOS， LCD彩色监视器像素数≥920000，具备动态伽马DRS功能和色差补偿CAC功能；内置SDI输入实现线路录制、应急现场操作。具备3G SDI接口、HDMI接口、USB3.0接口、LAN接口、IEEE1394接口组件；FIRST MicroP2卡、P2卡、SD卡卡槽，具备循环记录、预记录、间隔记录和单一镜头记录功能；提供原厂家项目授权书及售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 8 | 摄像包 | 手持摄像机配套专用 | 1 | 套 |
| 9 | 防雨罩 | 手持摄像机配套专用 | 1 | 个 |
| 10 | 电池 | 电压 7.2V 容量 47Wh 最大输出功率 30W 最大输出电流 4A 适用机型 PanasonicAGDVC-180A, AJ-PX298MC等 质量 0.3kg 尺寸 66×37×82mm | 1 | 块 |
| 11 | 三脚架（含脚轮） | 最大承重： 5.5KG；动平衡调节重量： 1.5KG--4KG； 球头直径： 65mm；俯仰转动倾角： -85°---+90°；水平转动角度： 360°； 最大高度： 1500mm（中置展平）； 最小高度： 700mm（中置展平）； 水平显示： 水平仪；工作温度： -30°C---+60°C；螺钉安装孔径： 3/8”；手柄： Φ12mm/320mm Gension | 1 | 套 |
| 12 | 硬盘录像机（参考型号松下AG-HPD24MC） | 采用AVC- INTRA 编解码器、24 比特音频和24PSF 实现高端制作 多种广播和视频制作功能和接口 小型轻型2U 半标准机架尺寸 双机同步3D 模式支持高质量的全高清3D 制作记录格式：AVC-Intra 100/AVC-Intra50/DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO/DV(可选择) 存储介质： P2卡视频记录信号：1080/59.94i，1080/50i, 1080/23.98p, 1080/24p,720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i 。提供原厂家项目授权及售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 13 | 高清切换台（参考型号：松下AV-HS410MC） | 视频输入（最多13路输入通道） 标准SDI： 8信号线，BNC x 8（SDI输入1至SDI输入8）(上变换器功能可以用于SDI输入5至SDI输入8接口)标准DVI-D： 1信号线，DVI-D x 1 可选项： 最多4个额外信号线（IN A1、IN A2、IN B1、INB2）(两个输入/输出槽最多可以安装两个选项面板) 视频输出（最多10路输出通道） 标准SDI： 5条信号线，BNC x 6（SDI 输出1至SDI输出5 x 1/线，2个分配输出只用于SDI 输出 1）标准DVI-D： 1信号线，DVI-D x 1 可选项:最多4条额外信号线（OUT A1、OUT A2、OUT B1、OUT B2、）· PGM、PVW、AUX1至AUX4、MV（MULTI_VIEW）、CLN、KEYOUT和MEM PVW可以分配给SDI OUT 1至SDI OUT 5，DVI-D OUT、OUT A1、OUT A2、OUT B1和OUT B2。· CLN可以从KEY或DSK中通过菜单预先选择。（两个输入/输出槽最多可以安装两个选件面板。） 信号格式 SD: 480/59.94i, 576/50i HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/24PsF※,1080/23.98PsF※提供原厂授权及售后服务承诺函、彩页。 | 1 | 台 |
| 14 | 12米高清（HD-SDI）全能电控摇臂 | 1/摇臂材料为高强度轻型铝合金(航天材料) 臂体为国际标准三角形结构设计，抗弯、抗颤、抗摔、抗碰撞，带7段防风孔, 抗风阻力系数高，2/独立式三脚架；3/配置万向自由移动可折叠式重型滚轮车;4/全臂长12.0米，前臂9.4+0.4M；后臂2.2M；可选过渡段：0.6M，最高拍摄高度10.6米；5/组接式结构，可随意组合长度，实现一臂多用，配备12米，9米和6米免工具安装钢丝绳抗颤系统；6/配备免工具安装的三角架承托系统；7/可配套转播车，演播厅等使用；8/航空铝箱（臂身专用）； | 1 | 套 |
|  | 高清液晶 监视器 | 1/广播级高标清兼容液晶监视器(7寸) 采样速率：10bit采样，纯数字处理 显示比例：4:3/16:9（可切换） 亮 度：350cd/m2 输入电压：DC 12V 视频输入：HD/SD-SDI HD/SD-SDI 1路 （音频解嵌）分量(Y/Pb/Pr)：1路 复合视频：1路 × 2 NTSC/PAL自动识别 视频输出：HD/SD-SDI HD/SD-SDI 1路 分量(Y/Pb/Pr)1路 复合视频：1路 NTSC/PAL自动识别 2/无拍摄盲区、防眩光的视觉自动跟踪液晶屏，画面始终正对摄像师眼睛。3/安装方式：免工具安装液晶自动跟踪系统； 4/含折叠遮光罩； | 1 |  |
|  | 双臂全高清(HD-SDI)汇流环电控云台 | 水平、俯仰可无限度旋转；水平、垂直无级调速, 水平可任意无限制旋转, 垂直（摄像机带电源同时旋转或超长高清广角镜）可无限制旋转,免工具安装；云台电机采用日本原装进口大功率电机，水平电机座采用契形移动式，垂直电动机座采用螺旋调节式，低燥音，震动小；水平、垂直控制方向速度自定义调节。航空铝箱（云台专用）。 |  |  |
|  | 高清（HD-SDI）中央控制箱 | 交流：220V，含220V-12DC适配器；直流：DC12V（与摄像机电池匹配）；可实现直接为摄像机供电;云台水平垂直方向旋转切换开关；视频、电源、控制信号进行集中滤波、放大，可传输高清（HD-SDI）、标清数字（SD-SDI）信号及模拟信号；路视频通道；电源控制开关； | 1 |  |
|  | 专业伺服系统 | 镜头切换开关；8针接口变焦伺服线，12针接口变焦伺服线，Ex系列小8针变焦伺服线；（适用于：X1\EX1R\EX3\EX260\EX280）可无级调节聚焦、光圈，无极船型变焦控制,配备变焦速度控制按钮；配备摄像机REC启动/停止按钮和REC状态提示灯（即TALLY呈现）；控制手柄 ；系统控制线：×1 |  |  |
| 15 | 手柄控制器 | 参考型号：佳能MS-15伺服器，佳能标头伺服器，镜头控制器。 | 2 | 套 |
| 16 | 摄像机监视器 | 7英寸广播级HDSDI监视器 分辨率： 1024×RGB×600 16:9 / 4:3 显示规格 1路HDMI输入, 1路3G/HD/SD-SDI信号，1路复合视频输入并有环通输出 欠扫描/过扫描开关 动态的UMD格式 三色 TALLY显示 图形翻转功能 色温可调 输入 1路 3G/HD/SD-SDI输入 1路HDMI输入 1路复合输入 左右立体声输入 输出 1路 3G/HD/SD-SDI 1路HDMI输出 1路复合输出 SDI HDMI音频解嵌 | 2 | 台 |