# 采购清单及技术要求

一、货物需求一览表：

| 交货地点 | 货物数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购人指定地点(岳西县天堂镇) | 移动式双动力后装式压缩垃圾车2辆 |  |

二、货物技术规格和参数

移动式双动力后装式压缩垃圾车

| 1 | 底盘品牌型号 | 参考品牌型号：东风二类底盘 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 外型尺寸(mm)： | 所投车辆车型、尺寸必须符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值GB 1589—2004》的要求 |
| 3 | 最高车速(km/h)： | 90 |
| 4 | 额定载质量 | ≥8T |
| 5 | 总质量 | ≥16T |
| 6 | 发动机 | 参考品牌：康明斯发动机 |
| 7 | 排放标准及燃油 | 柴油、欧IV或国4(及以上)排放标准 |
| 8 | 功率（kw） | 发动机功率≥150kw ，电机功率≥22 kw |
| 9 | 轮胎 | 轮胎数量6个，配备优质钢丝轮胎，每车备用胎1只 规格：12.00R20 |
| 10 | 驾驶室乘人数： | 2-3人 |
| 11 | 压缩式垃圾箱： | 有效容积≥12.5立方（以产品检测报告为准） |
| 12 | 控制系统 | 同时具有电脑控制和手动操作系统，驾驶室内需配电动操纵盒 |
| 13 | 装载作业循环时间/次 | ≤16s |
| 14 | 卸料作业循环时间/次 | ≤40s |
| 15 | 垃圾压缩比 | ≥1：3.5 |
| 16 | 驾驶室 | 平头带卧、空调、气囊减震座椅、电动门窗 |
| 17 | 其他要求 | 1、该车需为双动力系统，电机功率≥22kw三相电动机和由底盘发动机可同时或单独提供动力进行垃圾压缩工作；2、液压控制系统可室内、室外操作；3、车厢两侧护栏加装支撑杆，液压机构部分无压、轧、摩擦现象；4、发动机需增加防护罩；5、垃圾箱整体采用高强耐候钢板焊接而成，框架设计合理、牢固；6、推铲滑道须设计位于垃圾箱体底部中间或两侧，推铲滑道牢固可靠，不易变形；推铲结构合理、推运行平稳、卸料干净彻底（以上均需提供照片说明）；7、压填机构结构牢固；8、填装器污水箱结构采用不锈钢材料制作，耐腐蚀性好；9、垃圾箱与填装器之间需密封性好；10、为确保垃圾箱内的污水在压缩中得以回收，填料器下半部配备容积不小于200L(±5L)的污水箱，垃圾箱侧污水箱容积不小于200L(±5L)（以上需提供照片说明）； 11、具有其它在垃圾处理过程中确保环境不受污染的辅助性设计和配置并进行说明；12、翻斗机构，密封遮盖式垃圾斗，容积≥1400L；13、同类型中专利技术多的车辆，将优先考虑；14、投标人需提供所投车辆的制造商同意其在本次投标中提供货物的授权书原件(适用于代理商或经销商，制造商不需要提供)；15、投标人需提供所投车辆的制造商售后服务承诺函原件；16、2辆移动式双动力后装式压缩垃圾车品牌、型号、规格、参数需一致。 |
| 备 注：提供的货物规格、技术参数或标明的品牌仅作为说明，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需求。 |

三、其他要求

1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装合格正品。投标人所投车辆需为《车辆生产企业及产品公告》的产品；投标人所投车辆需具备车辆ｃｃｃ认证；投标人所投车辆为《设有固定装置免税车辆图册》的产品；投标人需提供所投车辆的制造商同意其在本次投标中提供货物的授权书原件(适用于代理商或经销商，制造商不需要提供)；投标人需提供所投车辆的制造商售后服务承诺函原件； 2辆移动式双动力后装式压缩垃圾车品牌、型号、规格、参数需一致。

3、所投车辆的主要参数、功能及配置必须满足招标文件要求。主要货物的主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检测报告或厂家公开发布的资料等技术资料予以支持，没有技术资料的技术参数、功能及配置不能视为响应。

四、技术支持

1、中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试完毕等。

3、中标人交货时根据招标人要求将货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料，下同)、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、安装技术性指导资料已经根据中国相关法律规定制造、销售报价货物(包括主要部件和材料)所必备的各种证书(如CCC强制性认证证书、产品质量检测报告、国家相关检测机构出具的检验报告、鉴定证书等)等文件汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

4、中标人负责为招标方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

五、故障响应

卖方所提供的货物出现用户无能力处理和修复的故障后，用户在通知卖方后，卖方应在4小时内予以响应(故障响应时间以投标文件中供应商的承诺为准)，并在48小时内派人解决问题。

在接到用户的故障通知后，若卖方未能在(故障响应时间以投标文件中供应商的承诺为准)48小时内予以解决，买方有权要求卖方给予赔偿，具体赔偿办法在合同中另行约定。

六、验收

招标人验收遵循原则：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。